# ŞARTNAME

İşin çeşidi: Ekipman ve Lisans Alımı

İşin niteliği: Yeni Alibeyköy Kampüsü için IP Telefon, Kablosuz Erişim Noktası, Network Switch (Ağ Anahtar Ekipmanı) ve Lisanslarının Alımı

İşin başlama ve bitiş tarihleri:

Alınması planlanan ürünler:

| Ürün Kodu | Ürün Açıklaması | Adet |
| --- | --- | --- |
|  | IP Telefon |  |
| R-UCL-UCM-LIC-K9 | Top Level SKU For 9.x/10.x User License - eDelivery | 1 |
| CON-3ECMU-RUCLUCK9 | SWSS UPGR 3YR DISTI Top Level SKU For 9.x/10.x User License-36m | 1 |
| LIC-CUCM-11X-ENH-A | UC Manager-11.x Enhanced Single User License | 12 |
| CON-3ECMU-LICXENHA | SWSS UPGR 3YR DISTI UC Manager-11.x Enhanced Single User-Und – 36m | 12 |
| CUCM-VERS-11.0 | Cisco UCM Software version 11.0 | 1 |
| LIC-CUCM-11X-ENH | UC Manager Enhanced 11.x License | 12 |
| CP-7841-K9= | Cisco UC Phone 7841 | 12 |
| CON-SNT-CP7841K9 | SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7841 – 36m | 12 |
|  | Network Switch |  |
| WS-C2960X-48FPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base | 6 |
| CON-SNT-WSC294SL | SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G – 36m | 6 |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M | 6 |
| C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | 6 |
| CAB-STK-E-1M | Cisco FlexStack 1m stacking cable | 6 |
|  | Kablosuz Ağ Ekipmanları |  |
| AP-324 | Aruba AP-324 802.11n/ac 4x4:4 MU-MIMO Dual Radio Antenna Connectors AP | 13 |
| AP-ANT-1W | AP-ANT-1W 2.4-2.5GHz (4dBi)/4.9-5.875GHz (6dBi) Hi Gain Dual-band Omni-Dir Indoor Antenna | 39 |
| LIC-32-AP | Access Point License (32 Access Point License) | 1 |
| LIC-SEC-32 | Security Software Bundle (32 AP License) | 1 |
| PE2-AP | AP Ürünlerinin Supportu - 2 YILLIK | 1 |
| PE2-MCL | Lisans Supportu - 2 YILLIK | 1 |

# Şartnamede;

Bilgi Üniversitesi – BİLGİ,

Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul Kampüsü, Bilgi Teknolojileri Departmanı – BT Dept.

Teklif veren kuruluş, (FİRMA),

# ÖN KOŞULLAR

- ÜRÜN teslim yeri, BİLGİ’ nin Santral Kampusu – BT Departmanıdır. ÜRÜN; üzerinde adı, tipi, modeli, seri numaraları ve üretici firma adını taşıyan orijinal ambalajlarda teslim edilecektir. ÜRÜN le birlikte gelen her türlü tanıtıcı doküman, fatura ve garanti belgesi, irsaliyesi, kullanım kılavuzu ve aksesuarları tam ve eksiksiz olarak BİLGİ yetkilisine teslim tutanağı ile teslim edilecektir.

- Firmanın teslim edeceği ürün fiyatları, BİLGİ’nin göstereceği adrese teslim fiyatlarıdır. Her türlü nakliye, navlun, sigorta, gümrük ve benzeri maliyetler dâhil fiyatlardır ve FİRMA tarafından karşılanacaktır. FİRMA, resmi teklifinde belirtmiş olduğu ürün fiyatları haricinde başka hiçbir koşul veya isim altında bedel talep etmeyecektir.

- Teslimat, ürünlerin indirilip BİLGİ yetkilileri tarafından sayılıp ön kalite kontrolu(ambalaj, dıştan görsel kontrol, irsaliye ile eşleme sayılıp) yapıldıktan sonra ön kabül ile gerçekleşecektir.

- ÜRÜN teslim süresi, sipariş tarihinden itibaren en fazla 6(altı) haftadır. Ancak kanunlarda belirtilen mücbir sebeplerden dolayı teslim süresinin uzaması durumunda taraflar yeni teslim tarihi belirleyecektir. Mücbir sebep halleri dışındaki gecikmeler, cezaya tabidir.

- Teklif edilen ve onaylanan ÜRÜN’ den farklı model/ nitelikte getirilmesi durumunda, oluşacak zarardan dolayı üniversitenin uğrayacağı maddi ve manevi tazminatlar FİRMA tarafından kayıtsız şartsız kabul edilecektir.

- ÜRÜN tesliminde gecikme olduğu takdirde, FİRMA gecikilen her gün için sipariş edilen ÜRÜN toplam bedelinin %1’ i(yüzdebir) oranında ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu meblağ, BİLGİ tarafından bildirilen bir hesaba en geç 15(OnBeş) gün içerisinde ihtara gerek kalmadan FİRMA tarafından yatırılacaktır.

- Tazmin edilecek toplam tutar ürün bedelinin %50 sini geçmeyecektir.

- Mücbir sebep halleri dışında ürün teslimindeki gecikme 15 günü geçtiği takdirde BİLGİ, sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak iptal etme, siparişi kısmen veya tamamen 3. şahıslara ihale etmeye ve cezai işlemleri başlatma hakkına sahiptir. FİRMA, işbu iptallerden dolayı doğacak 3. şahıs tazminatlarını üstlenecek ve BİLGİ’ ye rücu etmeyecektir.

- Fiyatlar TL olarak verilmelidir.

- Vergi, harç ve benzeri giderler ilgili firma tarafından karşılanacaktır. (KDV Hariç)

- Ödeme; ÜRÜN hizmetin alınmasından sonra düzenlenen fatura tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) gün sonra yapılacaktır.

- Yedek parça ihtiyacı gerektiğinde, bedeli BİLGİ tarafından ödenmek kaydıyla veya Bakım Sözleşmesi koşulları dâhilinde BİLGİ tarafından temin edilecektir

# GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLER

- Satın alınacak her bir mal ve hizmete ait orijinal belge ve döküman (İngilizce ve/veya Türkçe) tam olarak kullanıcıya teslim edilecektir. FİRMA, ürünlerle ilgili tüm sertifikasyonları ıslak imzalı teklifle birlikte teslim edecektir.

- ÜRÜN’ ü oluşturan tüm parçalar yeni ve hiç kullanılmamış olmalıdır. Aksi takdirde BİLGİ’ un onaylayacağı muadili model ürün sağlanmalıdır.

- Garanti süresinin başlangıç tarihi, ürünlerin kurulum ve kontrol işlemlerinin bittiği
son kabul tarihidir. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızada kalma ve arıza giderme süresi garanti süresine ilave edilecektir. Garanti süresinde veya sonrasında son kabul yapılmış olmasına rağmen ortaya çıkabilecek veya tespit edlecek gizli ayıplar için ilgili Tüketici Hakları Kanunu maddeleri uygulanacaktır.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

KENAR ANAHTAR

- Anahtar üzerinde 48 adet 10/100/1000 BaseT portu ve en az 4 adet 1 GbE SFP portu bulunacaktır.

- IEEE 802.3,802.3u,802.3ab, standartlarını destekleyecektir.

- Anahtar üzerindeki bütün 10/100/1000 BaseT portlar,802.3at(PoE+)  standardında olmalıdır. Cihaz toplamda en az 740W PoE gücü verebilmelidir.

- Anahtar, gerektiğinde harici bir güç kaynağı takılarak güç kaynağı yedeklemesine sahip olabilmelidir.

- Anahtar yığınlama teknolojisine sahip olmalıdır. Yığınlamayı kullanıcı portları üzerinden değil bu iş için dedike portlardan yapmalıdır. Teklif edilen anahtar 8 adete kadar yığınlanabilmelidir. Yığındaki anahtarlar arasındaki bant genişliği 80 Gbps olabilmelidir. Yığınlama modülü opsiyonel olarak sonradan da eklenebilmelidir.

- Backplane kapasitesi 216 Gbps olmalıdır. Anahtarın L2 anahtarlama performans değeri en az 108 Mbps olmalıdır.

- Anahtarın her 10/100 ve 10/100/1000 UTP portunda TDR özelliği olmalıdır.

- Her 10/100 ve 10/100/1000 portları MDI/MDIX olmalıdır.

- Anahtar üzerinde, her porta ait durum/duplex/hız bilgisi veren LED’ler bulunmalıdır.

- En az 16,000 adet MAC adresi desteklemelidir.

- Cihazın MTBF değeri 232 000 saatten daha az olmayacaktır.

- Cihaz, paketleri L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki L3 başlığındaki kaynak/hedef IP adresi, L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine göre erişim denetiminden geçirilebilmelidir.

- Anahtar « Dhcp request broadcast » paketlerini, ayrı bir vlan deki DHCP sunucuya taşıyabilmek için DHCP relay özelliğini desteklemelidir. Ayrıca anahtarın kendisi de, DHCP sunucu olarak kullanılabilmelidir.

- Cihaz üzerindeki her port için MAC adresi bazında kullanıcı listeleri oluşturulabilmeli ve böylece port güvenliği sağlanabilmelidir.

- Anahtar, MAC adresi tablosuna yeni bir adres aklendiğinde, ya da bu tablodan bir adres silindiğinde, bu durumu SNMP yönetim sunucusuna raporlamalıdır.

- Anahtar, IEEE 802.1x protokolünü kullanarak, radius server yardımı ile port bazında kullanıcı yetkilendirme ve dinamik VLAN tahsisi özelliklerini desteklemelidir.

- Tüm portlar üzerinde IEEE 802.1q VLAN trunking protokolü desteklenmelidir.  Cihazın desteklediği VLAN ID sayısı 4000, aktif VLAN sayısı en az 1000 olmalıdır. Port bazında VLAN tanımlanabilmelidir.

- Anahtar, dinamik VLAN konfigurasyonunu desteklemelidir. Yeni bir VLAN’in tek bir anahtar üzerinde yaratılması, ağ üzerindeki diğer tüm anahtarlarda da otomatik olarak yaratılmasını sağlamalıdır.

- Anahtar IEEE 802.1d ‘’ spanning tree’’ protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar üzerinde her vlan için farklı ‘’spanning tree’’ kullanılabilmelidir. IEEE 802.1s protokolünü desteklemelidir.

- Anahtar, kullanıcı ve trunk portlarında spanning tree hesaplamalarını hızlandırabilmelidir. IEEE 802.1w protokolü desteklenmelidir.

- Cihazın ‘’QoS’’ destği olmalıdır. Üçüncü seviyede (L3) DiffServ Code Point (DSCP) ya da ikinci seviyede (L2) IEEE 802.1p ile sınıflandırılmış paketlerin öncelik değerlerini anlayabilmeli, gerektiğinde bu öncelik değerlerini değiştirebilmelidir. Paketleri, ayrıca L2 başlığındaki kaynak/hedef MAC adresi, L3 başlığındaki kaynak/hedef ip adresi,L4 başlığındaki TCP/UDP port numarası bilgilerine gore sınıflandırabilmelidir. Cihaz üzerindeki her portun en az 4 adet öncelik kuyruğu bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde maksimum 8 adet 10/100/1000 port ya da 2 adet 10/100/1000 port aynı kanal altında toplanıp, tek port gibi çalışabilmelidir. En az 6 adet kanal tanımlanabilmelidir. IEEE 802.3ad standardı desteklenmelidir.

- Bütün 10/100 ve 10/100/1000 portlar hem half-duplex hemde full-duplex çalışabilmelidir. Port hızları otomatik olarak algılanabilmelidir. IEEE 802.3ad protokolü desteklenmelidir.

- Portlarda hız sınırlandırması yapılabilmelidir. Tüm portlarda 1 MBps hasas hız değişim aralıkları desteklenmelidir.

- Anahtarın multicast desteği olmalıdır. IGMP filtering ve IGMP Snooping v1, v2, v3 desteklenmelidir.

- Anahtari jumbo frame desteğine sahip olmalıdır. Desteklenen jumbo frame’lerin uzunluğu en fazla 9000 byte olmalıdır.

- Anahtar SNMPv1,v2,v3,telnet,Secure Shell (SSHv2),HTTP,SSL ve console aracılığı ile yönetilebilmeli veya gözlenebilmelidir.

- Anahtarı yönetmek isteyen kişiler Radius sorgulama protokolü tarafından sorgulanabilmelidirler.

- TFTP yardımı ile işletim sistemi güncellemesi yapılabilmelidir.

- Cihazın tüm portları en az 4 adet RMON grubunu desteklemelidir.

- Detaylı gerçek zamanlı trafik analizi yapabilmek için port mirroring desteği bulunmalıdır. Birden fazla kaynak portu, hedef portuna aynalanabilmelidir.

- Anahtar, kendisine doğrudan bağlı diğer anahtarları öğrenme özelliğine sahip olmalıdır.

- Netflow veya sFlow desteği olmalıdır.

IP TELEFON

- Ayrı bir PBX ve telefon kablolaması yatırımı olmadan, varolan veri altyapısı ve data hatları kullanılarak çalışabilmelidir.

- Telefonun üzerinde, LAN ve PC bağlantısı sağlamak amacıyla 2 x 10/100/1000BaseT portlu ethernet switch bulunmalıdır. Bu switch, IEEE 802.1Q VLAN trunking protokolünü desteklemelidir.

- Telefona, AC –48 V DC adaptör ile ya da Ethernet kablosu üzerinden IEEE 802.3af Class 1 PoE standardı ile elektrik verilebilmelidir.

- Bir telefona 4 adede kadar dahili hat numarası verilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az 4 adet programlanabilir tuş bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az 2 yönlü navigasyon butonu olmalıdır.

- Telefon, G.722, G.711, G.729ab ve iLBC ses sıkıştırma algoritmalarını desteklemelidir. LAN ve WAN çağrılarında farklı codec kullanılabilmelidir.

- Telefonun en az 3.5 inch ve en az 396 x 162 çözünürlükte arkadan aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

- Telefonun kulaklık (headset) girişi olmalıdır.

- Kullanıcılar, ahizeyi kaldırmadan karşı tarafla konuşabilmelidir (hands-free speakerphone özelliği olmalıdır).

- Telefonun mikrofonu sessiz (mute) moduna alınabilmelidir.

- Kullanıcılar, ekran parlaklığını, zil seslerini, ahizeden, kulaklıktan ya da hoperlörden duyulan ses düzeyini kendileri ayarlayabilmelidir.

- Telefon, DHCP sunucudan IP adresini kendisi alabilmeli ya da statik IP adresi ile konfigüre edilebilmelidir. Telefon, otomatik olarak çağrı yöneticisine kayıt olabilecek ve TFTP sunucudan konfigürasyon bilgilerini alabilecektir. TFTP ile firmware güncellemesi yapılabilecektir.

- Uzak noktalardaki telefonlar, merkez noktadaki çağrı yöneticisi ile çalışabilmelidir. Telefonlar, WAN hatlarındaki bir kopukluk durumunda yedekli çalışmayı desteklemelidirler.

- Telefon, XML (Extensible Markup Language) uygulamalarını desteklemelidir.

- Telefon masa üstünde durabileceği gibi, duvara da monte edilebilmelidir.

- Ekran üzerinde cevapsız çağrılar, arayan isim ve numara, arama süresi, tarih ve zaman bilgileri gösterilecektir.

- SIP tabanlı haberleşmeyi desteklemelidir.

- Telefon üzerinde sabit çağrı bekletme, transfer ve konferans tuşu bulunmalıdır.

- Telefon üzerinden tek bir tuş yardımı ile kurumsal rehbere ve sesli mesaj servisine erişim mümkün olabilmelidir.

- Telefon, çağrı bekletme (call hold), çağrı aktarma (call transfer), çağrı yönlendirme (call forward), aynı hattan ikinci çağrıyı alabilme (call waiting), üçlü ya da daha çok kişiyle görüşme (conference), tek tuşla arama (speed dial), çağrı parketme (call park), çağrı çekme (call pick-up) özelliklerini desteklemelidir.

- Kullanıcılar, kendi telefonlarını web arayüzü yardımıyla yönetebilmelidirler.

- Telefon ile çağrı yöneticisi arasında, sayısal sertifikalar aracılığı ile kimlik doğrulaması ve şifreli haberleşme yapılabilmelidir.

- Telefon ile diğer güvenli haberleşmeyi destekleyen telefonlar arasında şifreli görüşmeler (authenticated and encrypted calls) yapılabilmelidir.

ERİŞİM NOKTASI (Access Point - AP)

- AP’lerin donanımsal tasarımı, 5 Ghz bandında 802.11ac teknolojisini ve 2.4 GHz bandında 802.11n özelliklerini aşağıdaki özelliklerle destekleyebilir olmalıdır. Teklif edilen cihazlar 5 GHz radyosundan tek bir radyo aracılığı ile hem 802.11n hem de 802.11ac cihazları aynı anda kabul edebilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11ac standardında Wave2 teknolojsini desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazının 2.4 GHz radyosu 802.11n stadardına ilave olarak tüm 802.11ac özelliklerine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde en az 2 adet radyo olması gerekmektedir böylece 2.4 ve 5GHz frekans bandında aynı anda yayın yapabilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 5 GHz 802.11ac standardında ve 2.4GHz 802.11n standardında 4x4 MIMO desteğine sahip olmalıdır.

- Kablosuz erişim cihazı üzerinde aynı anda MU-MIMO desteğine sahip 3 kullanıcı için 3 stream MU-MIMO ve 1300 Mbps kablosuz ağ hızı desteklenmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11 ac standardını 40 MHz standardında destekleyen kullanıcılar için in SU-MIMO ve 800 Mbps hız değerini desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 2.4 Ghz frekans bandında 802.11n standardında 600 Mbps hız değerini desteklemelidir.

- 2.4 GHz bandında 40 Mhz yüksek data iletim modu (HT) ve çok yüksek data iletim modu (VHT) desteği olmalıdır.

- 5 GHz bandında 80 Mhz çok yüksek data iletim modu (VHT) desteği olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 2.4 Ghz frekans bandında en az 800 Mbps 5 Ghz frekans bandında ise en az 1.733 Mbps hız desteğine sahip olmalıdır.

- Her radyoda Short Guard Interval 400 ns desteği olmalıdır, Short Guard interval desteği 20, 40, 80 Mhz'lik kanallarda desteklenmelidir.

- Paket birleştirme desteği olmalıdır.

- 802.11n için 6,5 ile 600 Mbps hız değerlerini ve MCS0 – MCS31 arası modülasyon çeşitlerinde hizmet verebilme desteği olmalıdır.

- 802.11ac için 6.5 ile 1733 Mbps hız değerlerini ve MCS0 – MCS9 arası data hızlarını desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11n standardı için 20 ve 40 MHz frekans bandında HT desteğine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11ac standardı için 20, 40, 80 MHz VHT desteğine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11n ve 802.11ac standartları için A-MPDU ve A-MSDU paket birleştirme desteğine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11b standardı için BPSK, QPSK, CCK modülasyon tiplerini desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 802.11a, 802.11g, 802.11n ve 802.11ac için BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM modülasyon tiplerini desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 2.4 ve 5 Ghz frekans bandı için 24 dBm iletim gücüne sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı MU-MIMO destekleyen cihazları otomatik olarak algılayabilmeli bu sayede MU-MIMO destekleyen cihazlar otomatik olarak en yakın MU-MIMO destekleyen kablosuz erişim cihazına yönlendirilebilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı Client Match desteğine sahip olmalıdır, böylece hangi kullanıcının hangi kablosuz erişim cihazına bağlanacağını kullanıcı yerine sistem belirliyor olacaktır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı Enhanced Client Match teknolojisini desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde Advanced Cellular Coexistence desteği bulunmalıdır bu sayede 3G /4G gibi ortamlarda daha az etkilenmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde 3 adet harici, omni directional downtilt, yönü değiştirilebilir antenler bulunmalıdır. Antenler diversity özelliğine sahip olmalı, 2.4 Ghz frekans bandı için en az 4 dBi, 5 Ghz frekans bandı için 6 dBi kazanç değerine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde 2 adet Auto-Sensing Link Speed 10/100/1000BASE-T değerlerini destekleyen ethernet arabirim olmalı ve MDI/MDX desteğine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde en az 1 adet UDB 2.0 interface arabirimine sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde 4dBm anten değeri ve iletim gücüne sahip Bluetooth Low Energy (BLE) radyosuna sahip olmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde sistem ve radyo durumunu gösteren LED’ler bulunmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde fabrika ayarlarına döndürülebilmesi için resetleme butonu bulunmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde en az 1 adet RJ-45 konsol portu bulunmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde Kensington güvenlik yuvası bulunmalıdır.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 0° C -50° C sıcaklık değerleri arasında çalışabilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı 5% to 95% nem değerlerinde çalışabilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı FCC/Industry of Canada, CE Marked, R&TTE Directive 1995/5/EC, EN 300 328, EN 301 489, EN 301 893, UL/IEC/EN 60950, EN 60601-1-1 and EN 60601-1-2 regulatory domain standartlarını desteklemelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı Ethernet arabirimi üzerinden iletilen güç ile çalışabilmelidir. 802.3at standardından iletilen güç ile her tüm radyolarını çalıştırabilmeli ve bu şartnamede belirtilen özellikleri desteklemelidir.

- Cihazlar el ile kapatılıp açıldığında veya ani elektrik gidip gelmeleri sonrası otomatik olarak servis verebilir hale gelmelidir. Cihazın daha önce yaptığı tüm işleri elektrik kesintisi – geri gelmesi sonrasında da aynen yapmaya devam etmelidir. Elektrik kesintisi sonrası cihazların tekrar el ile kapatılıp açılmaya veya merkezi yönetim donanımı üzerinden müdahaleye ihtiyaç duyması, cihazın “problemli” cihaz olarak değerlendirilmesine sebep olacak, garanti kapsamında değiştirilmesi veya tamir edilmesi talep edilecektir. Firma bu cihazları garanti kapsamında değerlendirecektir ve İdare’nin talebini yerine getirecektir.

- Tüm kablosuz ağ cihazları, aynı anda her biri farklı VLAN’dan hizmet alan, birbirinden bağımsız yetkilendirme mekanizmalarıyla tanımlanabilen en az 16 (on altı) adet hepsi görünür ve aynı anda hizmet verebilir SSID yayını yapabilmelidir. SSID yayınlarının şifreleme ve modülasyon özellikleri birbirlerinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı üzerinde her bir radyosu için en az 255 kullanıcı bağlanabilmelidir.

- Önerilecek erişim noktası, çalıştığı frekans bandında oluşabilecek WiFi veya WiFi olmayan faktörlerden kaynaklanan frekans kirliliğini tespit edebilecek, ayarlanabilecek yüksek kirlilik eşiği geçildiğinde çalışma kanalını değiştirerek frekans kirliliğinden kaçınabilecek ve bu şekilde otomatik hizmet devamlılığı sağlayabilecektir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı Mesh desteğine sahip olmalıdır

- AP’ler bir radyo üzerinden Mesh teknolojisi ile diğer AP’lere veri iletirken, aynı anda aynı radyo üzerinden kullanıcılara yayın da yapabilmelidir.

- Cihazların 1 adet RJ-45 console portu bulunacaktır.

- Teklif edilen kablosuz erişim noktalarının ortamda bulunan RF frekansını tarama özelliğine sahip olması gerekmektedir ve bu işlemi yapmak için ayrı bir radyoya ihtiyaç duymamalıdır. Böylece kablosuz erişim cihazı kendi üzerinde veya merkezi yönetim donanımı aracılığı ile havada oluşan enterferans kirlilik vb durumları tespit edip merkezi yönetim donanımı desteği sayesinde en uygun kanala geçebilmeli ve kullanıcılara RF ile ilgili detaylı raporlar sunabilmelidir.

- AP’ler, merkezi kontrol ünitesi ile, arasındaki ethernet anahtarların VLAN özelliklerinden, IP bloklarından ve subnet adreslerinden bağımsız olarak iletişim kurabilmelidir. Herhangi bir VLAN’da bulunan bir AP, merkezi kontrol ünitesi üzerindeki tanımlara göre bu şartnamede tarif edilen tüm işleri yapabilmeli, merkezi kontrol ünitesi üzerinden tüm trafiği geçirerek kullanıcılara kablosuz ağ bağlantısı hizmeti verebilmelidir.

- Cihazlar istenirse ortamdaki tüm spektrum bilgilerini kontrol cihazına gönderebilmelidir. İstenirse spectrum analyzer olarak konfigüre edilebilmelidir. Yayın yaptığı kanalın spektrum bilgisini kontrol cihazına iletebilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı tüm kurulum aparatları ve Power injektörleri ile birlikte teklif edilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı düz yüzey montaj kiti ile birlikte teklif edilmelidir.

- Teklif edilen kablosuz erişim cihazı kurum dâhilinde bulunan kablosuz ağ kontrol cihazı ile uyumlu çalışmalıdır.

KURUM							FİRMA

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Mehmet GENÇ

BT Operasyon Müdürü